Технічні вимоги

щодо чергового обстеження та оновлення геодезичних пунктів

- Чергове обстеження геодезичних пунктів виконується згідно вимог таких нормативно-технічних документів:

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»;

Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі. (Затверджений наказом Мінагрополітики №435 від 03.11.2014 р.)

Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів, ГКНТА-2.01, 02-01-93, 1994.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та   1 :500, Укргеодезкартографія, 1999 р.

Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, Укргеодезкартографія, 2000 р.

2. За результати чергового обстеження заповняється «Картка  побудови,  обстеження та оновлення геодезичного пункту ____ класу» пункт 5 (Додаток 1) на кожний пункт окремо, рекомендується це виконувати у Word. Колонка Результати оновлення пункту заповнюються тільки при оновлені елементів пункту.

### 3. Шапка картки (№ за каталогом, назва, клас, тип центру, тип знаку ….) заповнюється згідно даних із Геопорталу http://dgm.gki.com.ua/, таблиця «Геодезична інформація про пункт». Тип центру та його креслення також є в цій таблиці.

4. При заповнені Картки рекомендується користуватися стандартними значеннями (виразами), які наведені у таблиці  - Рекомендації, щодо заповнення картки. Після стандартного значення про стан елементу пункту, при необхідності,  слід давати не формалізовану інформація про елемент (Приклади наведені в колонці Додаткова інформація).

5. При обстежені геодезичного пункту виконується його фотографування у трьох ракурсах:

- загальний вигляд місцезнаходження пункту (із відстані 30-20 м);

-  вигляд пункту (зовнішній знак, окопка)

- вигляд центру (бажано щоб читався номер марки).

Фотографії в роздрукованому вигляді додаються до карточки

6. При обстежені геодезичного пункту обов’язково вказується глибина закладення монолітів за правилом: +0.20  (вище поверхні землі), -0.50 (нижче поверхні землі).

7. Опис складу елементів геодезичного пункту наведений в Додатку 2

Таблиця – Рекомендації, щодо заповнення картки

| № | Елементи пункту | Результати обстеження пункту | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пізнавальний стовп | 1. В задовільному стані, глибина +0.25 м |  |
|  |  | 2. Відсутній |  |
|  |  | 3. Втрачений | Пізнавальний знак вивернутий Пізнавальний знак розбитий |
| 2 | Моноліт І | В задовільному стані, номер марки № (номер марки не читається), глибина – 0.45 м |  |
|  |  | 2. Моноліт розбитий, марка вибита |  |
|  |  | 3. Пункт не знайдений | Місце пункту розорано |
|  |  | 4. Пункт втрачений | Курган знищений На місці геодезичного пункту кар’єр, (будівля, побудована дорога, тощо) |
| 3 | Моноліт ІІ | 1. Не відкривався |  |
|  |  | 2. В задовільному стані, номер марки б/н, глибина – 1.10 м |  |
|  | Моноліт ІІІ | 1. Не відкривався |  |
|  |  | 2. В задовільному стані, номер марки не читається глибина – 2.10 м |  |
| 4 | Зовнішній знак | 1.В задовільному стані |  |
|  |  | 2.Металевий сигнал в аварійному стані. |  |
|  |  | 3.Знак знищений |  |
|  |  | 4.Відсутній |  |
|  | Зовнішнє оформлення | Обкопаний канавами у формі трикутника |  |
|  |  | Обкопаний канавами у формі квадрата, встановлений охоронний стовп в 1.2 м від центру |  |
|  |  | Встановлений охоронний стовп в 1.2 м від центру |  |
|  |  | Відсутнє |  |

Додаток 1

5. Картка чергове обстеження та оновлення пункту

| Рік виконання робіт_____2019_______ | Суб’єкт господарювання _Науково-дослідний |
| --- | --- |
| Об(єкт__м. Херсон____________ (шифр, назва) | _інститут геодезії і картографії (найменування) |
| № за каталогом, індекс | Назва пункту, клас | Номер марки | Тип знаку | Висота візирної цілі та столика | Тип центру | Висота над рівнем моря | Трапеція 1:100 000 |
| L360958800 | Зеленівка, 4 | 3021 | Піраміда | 5.6 | 146 | 34.20 | L-36-42 |
| Результати обстеження пункту | Центр | Результати оновлення пункту |
| Відсутній | Пізнавальний стовп |  |
| В задовільному стані, марка №3021, глибина – 0.15м | Моноліт І |  |
| Не відкривався | Моноліт ІІ |  |
| Не відкривався | Моноліт ІІІ |  |
| піраміда знищена | Зовнішній знак |  |
| Не обстежувався | ПС № 1 (тип, магнітний азимут, відстань, координати) |  |
| Не обстежувався | ПС № 2 (тип, магнітний азимут, відстань, координати) |  |
| Обкопаний канавами у формі квадрата | Зовнішнє оформлення |  |

| Відомості про перезакладання центру та інші зауваження | Площина дошки з нанесеним положенням старого і нового центрів | Рисунок знака та його розміри |
| --- | --- | --- |

Виконавець – геод. І кат.    _______________________ Харченко Л. В.

Пункт прийнято  - 20.03.2019 р.

Керівник робіт – нач. відділу _____________________ Висотенко Р. О.

Заст. дир. з наукової роботи  _____________________ Кучер О. В.

(посада, ініціали, прізвище, підпис, дата)

Додаток 2.

Склад елементів геодезичного пункту

Геодезичний пункт – пункт геодезичної, нівелірної чи гравіметричної мережі, закріплений на місцевості центром, закладеним в землі, в будівлі (стінний репер, стінна марка)  або на будівлі з можливою побудовою над ним зовнішнього геодезичного знаку, зовнішнім оформленням (канава, курган, огорожа) з опізнавальним стовпом або пізнавальним знаком (охоронний знак).

Опізнавальний стовп  - залізобетонний пілон який встановлюється безпосередньо над центром, положення в основному +0.10-0.30 над землею.

Пізнавальний знак -  залізобетонний пілон який на відстані 1-1.5 м від центра висотою 1-1.5 м із табличкою «Геодезичний пункт. Охороняється державою»

ПС – пункт супутник пункту

ОРП – орієнтирний пункт

Зовнішній геодезичний знак - наземна споруда над центром геодезичного пункту для забезпечення взаємної видимості між пунктами, призначене для розміщення візирного циліндра, установки геодезичного прибору (інструменту). іноді має площадку для роботи фахівця. Зовнішній геодезичний знак в минулих роках використовувався при традиційних тріангуляційних роботах. Сьогодні, в більшості випадках, зовнішні знаки знищені і використовуються тільки при традиційних кутових вимірюваннях.

Існує три основні типи зовнішніх геодезичних знаків: тур, сигнал (простий, складний), піраміда.

| Тур | Сигнал | Піраміда |  |
| --- | --- | --- | --- |

Центр геодезичного пункту – споруда з бетону, залізобетону, кам’яна або металева, яка складається з окремих пілонів (від 1 до 5 по глибині) і марок, які закладені в верхню частину пілонів і є носіями координат та висот геодезичних, нівелірних пунктів (див. малюнок). Центр додатково, для швидкого візуального пошуку може оформлятися  опізнавальним стовпом (1 оп), пізнавальним знаком (1 пізн. знак) чи одночасно опізнавальним стовпом та пізнавальним знаком (1 оп пізн. знак).